Guide d'installation périphérique

Installation du périphérique:

* Ce boîtier 2,5" pour disque dur est conçu pour des disques durs d'une épaisseur de moins de 9,5 mm.

| Attention Alimentation: Pendant son utilisation normale, le disque dur 2,5" consomme 5V/0,5A et 5V/1.0A lors d'une utilisation plus intensive. Comme un port USB fourni uniquement 5V/0,5A, ce boîtier dispose d'un circuit spécial permettant d'être alimenté par bus. Dans les cas suivants, le boîtier risque de ne pas avoir assez de puissance: Certains anciens disques durs nécessitent plus de puissance que ce qu'un port USB peut fournir Certains PC portables n'ont pas assez de puissance Si vous branchez ce boîtier sur une carte USB 1.1/2.0 ou un hub USB. Si vous n'utilisez pas le câble USB fourni avec ce boîtier Si vous rencontrez un de ces problèmes, contactez votre revendeur pour avoir un adaptateur secteur. Utilisation: Ne bougez pas le boîtier pendant qu'il est utilisé, le disque dur risque d'être endommagé. Suivez la procédure expliquée dans le guide d'installation pour débrancher le boîtier. Ne retirez jamais le câble alors que le disque dur travaille, cela endommagerait sérieusement le disque. Utilisez ce boîtier délicatement car un disque dur est très fragile. Ce produit a été conçu pour être élégant et léger. Le boîtier est fin et sûr, veuillez donc faire attention en l'assemblant. | Installation Mettez vos ongles entre le dessus et le dessous du boîtier, du coté sans port USB. Maintenant soulevez légèrement le dessus et poussez avec l'autre main vers l'avant comme indiqué sur les images ci-dessous. Deux bandes en caoutchouc sont disposées à l'intérieur du boîtier (indiqué en 2-1). Elles sont là pour absorber la chaleur et les chocs. |
| --- | --- |
| Mettez le cavalier du disque dur 2,5" en maître. Puis branchez le disque dur sur la connectique IDE comme indiqué ci-dessous. Pour refermez, mettez le dessus du boîtier dans les encoches. Pour finir l'assemblage de l'appareil, faites glisser le dessus du boîtier vers l'avant. | Partitionnement et formatage Le partitionnement et le formatage du disque doivent être effectués après l'installation des pilotes (si votre système d'exploitation nécessite l'installation d'un pilote). *Choisissez bien le disque dur à partitionner et à formater car toutes les données seront effacées. Win 98 /Millenium Partitionnement: Branchez votre disque dur externe sur votre PC. Ouvrez la fenêtre de commandes DOS en cliquant sur "Démarrer"-"Programmes"-"Commandes MS-DOS". Tapez "fdisk" puis suivez les instructions pour formater le disque. Formater: Quand la partition a été créée débranchez le câble en respectant les indications fournies dans ce guide. Rebranchez le boîtier, puis allez dans votre "poste de travail". Le disque devrait apparaître. Faites maintenant un clique droit sur l'icône du disque externe et choisissez "formater". Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Win 2000 / XP Partitionnement et formatage: Branchez votre disque dur externe sur votre PC. Puis suivez le chemin "Démarrer"-"Panneau de configuration"-"Outils administration"-"Gestion de l'ordinateur"- "Gestion des disques" pour trouver votre nouveau disque dur externe. Faites un clique droit sur votre disque externe et sélectionnez "Créer un nouvelle partition" pour entrer dans l'assistant de création de partition. Suivez les instructions pour partitionner et formater le disque. |

Guide d'installation logicielle

Installer les pilotes USB du boîtier

Windows Millenium et Windows 2000 ne nécessite pas de pilotes.

Sous Windows 98SE

Installation

| Etape 1 – Insérez le CD des pilotes dans votre lecteur de cédérom. Etape 2 – Une fois le boîtier USB est branché, Windows va détecter le "USB to IDE" et va essayer de trouver les pilotes. Etape 3 – Suivez les instructions qui s'affichent. Sélectionnez "Rechercher le meilleur pilote…" et cliquez "suivant". Etape 4 – Quand Windows vous demande l'endroit où est situé le disque, sélectionnez "Définir un emplacement" puis cliquez sur "Parcourir". Etape 5 – Cliquez le chemin suivant: CD601>>USBHDD>>98>>OK Etape 6 – Cliquez sur "Suivant". | Etape 7 – Le système va trouver "USB MASS STORAGE DEVICE". Cliquez sur "Suivant". Etape 8 – Puis cliquez sur "Terminer". Etape 9 – Après cela, votre système va détecter un "Unknown Device". Puis cliquez sur "Suivant". Etape 10 – Suivez les instructions. Cliquez sur "Suivant". Etape 11 – Indiquez de nouveau l'emplacement du pilote. Etape 12 – Le système va trouver "USB STORAGE DRIVE", cliquez sur "Suivant" |
| --- | --- |

| Etape 13 – Cliquez sur "Terminer" Etape 14 – Vous allez voir votre disque externe apparaître dans votre "Poste de travail" Si vous n'utilisez plus le boîtier, suivez les instructions suivantes. Suppression des pilotes Etape 1 – Cliquez sur "deluidrv.exe" dans le dossier \USB HDD\98 Etape 2 – La fenêtre de dialogue qui confirme la désinstallation apparaît. Cliquez sur "Oui". Quand l'opération est finie, une autre fenêtre apparaît. Cliquez sur "Ok" pour finir la désinstallation. | Sous Windows XP Installation Etape 1 - Branchez votre disque dur externe sur votre PC. Un message apparaît en bas à droite. Etape 2 - Cliquez sur "Poste de travail". Votre disque externe apparaît. Suppression des pilotes Etape 1 – Cliquez sur l'icône en bas à droite de votre écran. Etape 2 – Une fenêtre de dialogue apparaît. Choisissez le disque que vous souhaitez retirez. Puis cliquez sur "Arrêter". Etape 3 – Cliquez sur "Ok". Etape 4 – Un message apparaît, il vous indique que vous pouvez retirer le périphérique. Sous Mac OS 8.6 Le pilote Mac OS 8.6 est inclus dans le cédérom. Sous Mac OS 9.x et ultérieur Ce produit utilise les pilotes fournis avec ces OS Mac |
| --- | --- |